登高架设作业操作证考试知识点练习题

（内部资料，请勿外传）

登高架设作业知识点练习题

1、(判断题)多人进行拆除作业时，应加强协调指挥，严禁不按程序施工。（正确）

2、(判断题)安全交底必须具体、明确，有针对性。（正确）

3、(判断题)脚手架的拆除作业可以上下同时进行。（错误）

4、(判断题)安全交底应当采用书面形式，双方应当签字确认。（正确）

5、(判断题)承重脚手架的立杆接长，可采用搭接形式。（错误）

6、(判断题)当脚手架拆至最后两步时，可将构配件抛掷下来。（错误）

7、(判断题)登高架设作业人员应参加班前安全活动。（正确）

8、(判断题)脚手架拆除作业应从顶层开始，逐层向下进行。（正确）

9、(判断题)安全管理是安全员的事与其他人无关。（错误）

10、(判断题)脚手架施工方案的内容必须有安全措施。（正确）

11、(判断题)严禁在脚手架上拖拉或缠绑电线，直接安装照明灯具等。（正确）

12、(判断题)作业人员上架作业时不用佩戴工具袋，工具用后放在架子上。（错误）

13、(判断题)脚手架施工方案的主要内容是安全教育和培训工作。（错误）

14、(判断题)严禁用灯泡、碘钨灯取暖。（正确）

15、(判断题)可以在脚手架上休息吸烟。（错误）

16、(判断题)施工现场可以采用明火取暖。（错误）

17、(判断题)施工人员进场时应接受消防安全教育和培训。（正确）

18、(单选题)力的三要素也可用（一）个有向线段来描述其方向和大小。

19、(单选题)临边防护栏杆是由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地高度为（1.2）m。

20、(单选题)禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的（图形）标志。

21、(单选题)登高作业的工具有活动扳手，工作时不得用活动扳手代替（锤子）使用。

22、(单选题)安全带（不可）挂在管件的自由端、安全网上。

23、(单选题)我国安全生产方针的思想核心是（以人为本）。

24、(单选题)使用起重机吊物时，要严格规范（操作），不得造成物体散落伤人。

25、(单选题)高处坠落发生点以平台口，井架口，楼梯口、预留洞口、电梯口、（窗台口）占首位。

26、(单选题)斜道脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设（纵向）支托杆。

27、(单选题)脚手板伸出横向水平杆的长度应不小于（100）㎜。

28、(单选题)抛撑应在连墙件搭设连接之（后）方可拆除。

29、(单选题)扣件式模板支撑架在设置纵、横两个方向的水平拉结杆的同时，还必须设置（斜杆）。

30、(单选题)扣件在螺栓拧紧扭力达（65）Nm时不得发生破坏。

31、(单选题)整体式附着升降脚手架升降操作时各邻提升点间最大高差不得大于（80）mm。

32、(单选题)在跨越施工前，所有（接地）装置必须安装完毕并且与铁塔可靠连接。

33、(单选题)跨越架十字斜撑与地面的水平夹角为（45-60）度。

34、(单选题)带电跨越架架体基础敷设接地，与球铰距离不小于（1.5）m。

35、(单选题)带电跨越架宜采用干燥的竹竿、杉杆搭设，严禁使用（钢管）等。

36、(单选题)跨越架拉线地锚埋深必须按（地锚设计分坑图）及架体设计要求进行。

37、(单选题)如发现安全带的绳带有变质，应当立即（停止）使用。

38、(单选题)在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属（三）级动火区域。

39、(判断题)钢丝绳的绳芯外露，应报废不能再使用。（正确）

40、(判断题)使物体之间产生弹力，必须发生挤压而产生形变。（正确）

41、(判断题)力不是物体之间的相互作用。（错误）

42、(判断题)钢丝绳表面磨损或锈蚀严重，使外层钢丝的直径减小40%时，应报废。（正确）

43、(判断题)施工时，回转式楼梯间可不设首层水平安全网。（错误）

44、(判断题)钢丝绳的直径应与提升机相匹配，不得随意选用。（正确）

45、(判断题)结构施工中，可利用管道竖井做临时运输通道，但必须有防护措施。（错误）

46、(判断题)在作用于刚体任一力系中加上一对平衡力系，可以改变原力系对刚体的效应。（错误）

47、(判断题)使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤；安全绳是否存在断股、烫伤的现象。（正确）

48、(判断题)梯子是由木、竹、绝缘材料、铝合金等材料制作的登高作业的工具。（正确）

49、(判断题)安全帽不用时，不易长时间在阳光下暴晒，需放置在干燥通风的地方，远离热源。（正确）

50、(判断题)跨越架经使用单位验收合格后方可使用。（正确）

51、(判断题)搭设跨越架过程中，传递工器具和材料必须使用绝缘绳。（正确）

52、(判断题)高处作业时，打闹、睡觉、攀登杆件上下、跳跃凌空状态不用安全带等都是违规操作。（正确）

53、(判断题)坠落基准面2m以下，不属于我国规定的高处作业范围。（正确）

54、(判断题)六级以上强风、雨雪、雾天、异温、采光不良、雷电、周边带电线路或设备等情况下，是不允许露天高处作业的。（正确）

55、(判断题)高处作业的人数较多，基数大，即使发生伤亡的几率较小，其发生伤亡事故的人次数也较多。（正确）

56、(判断题)型钢悬挑梁高度不应小于160㎜。（正确）

57、(判断题)门式模板支撑架的立柱底部应设置双向水平拉结杆。（正确）

58、(判断题)梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内应按规定设置横向水平杆。（错误）

59、(判断题)剪刀撑的斜杆接长可采用搭接或对接。（正确）

60、(判断题)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点。（正确）

61、(判断题)碗扣式钢管脚手架钢管规格应为ф48×3.5㎜。（正确）

62、(判断题)门架整体搭设完毕后，统一调整其水平度和垂直度。（错误）

63、(判断题)附着升降脚手架的升降吊点超过两个时，不能使用手拉葫芦。（正确）

64、(判断题)脚手架的立杆可直接立于硬土地上。（错误）

65、(判断题)碗扣式脚手架拼装难度大，费工费力，效率低。（错误）

66、(判断题)碗扣式脚手架避免了螺栓操作带来的诸多不便。（正确）

67、(判断题)扣件式模板支撑架的支设可参考装修架的设计要求。（错误）

68、(判断题)附着升降脚手架在升降和使用工况下，架体悬臂高度应大于6m。（错误）

69、(单选题)高处作业后现场或高处的杂物，要（清理）。

70、(单选题)在电动吊篮内的作业人员不能超过（2）人。

71、(单选题)吊篮安装时应按专项施工（方案），在专业人员的指导下实施。

72、(单选题)下列哪种形式的脚手架不得作为承重脚手架（杉槁）。

73、(单选题)脚手架专项施工方案必须由施工企业（技术负责人）审批。

74、(单选题)防护架应配合施工进度搭设，高度不能超过连墙件以上（2）个步距。

75、(单选题)竹、木脚手架使用期间应设（专人）经常检查。

76、(单选题)脚手架内的作业层应畅通，并搭设不少于（2）处与主体建筑内相衔接的通道。

77、(判断题)施工时，回转式楼梯间应支设首层安全网，每隔四层支设一道水平安全网。（正确）

78、(判断题)合力的大小、方向以这两个力为邻边所构成的平行四边形的的对角线来表示。（正确）

79、(判断题)力的三要素不会影响力的效果。（错误）

80、(判断题)防护栏杆必须自上而下的用安全网封闭。（正确）

81、(判断题)施工时，管道井、烟道必须采取有效防护措施。（正确）

82、(判断题)沿着力的作用线进行移动，也不会改变力的作用方向。（正确）

83、(判断题)多层建筑支设首层安全网的宽度应为3.0m，网底距接触面不得小于3.0m。（正确）

84、(判断题)重力、弹性力、摩擦力，这些力都有其自身不确定的变化规律。（错误）

85、(判断题)机械和动力机的基座无需稳固。（错误）

86、(判断题)用有向线段描述力的作用点，线段所在的直线称为力的作用线。（错误）

87、(判断题)安全帽必须正确使用，并应系好下颚带。（正确）

88、(判断题)攀登作业安全用具主要有：脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。（正确）

89、(判断题)凡是患有高血压、心脏病、恐高症和视力不足的人员不得从事脚手架作业。（正确）

90、(判断题)安全帽子能擅自改装。（错误）

91、(判断题)织带折头连接使用线缝，可使用铆钉、胶粘、热合等工艺。（错误）

92、(判断题)高处作业具体危险有害因素与工作环境关系很大。（正确）

93、(判断题)梯子是一种常用的辅助登高或直接作为登高作业的工具。（正确）

94、(判断题)建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空等基本类型。（正确）

95、(判断题)高处安装、维护、拆除人员必须做到认真做好工器具和安全防护用品的日常检查和保养工作。（正确）

96、(判断题)梯角必须使用防滑措施。（正确）

97、(判断题)横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆上方。（错误）

98、(判断题)装修用钢管脚手架的立杆接长时可以使用搭接。（错误）

99、(判断题)悬挑架的外立面必须设置连续剪刀撑。（正确）

100、(判断题)脚手架立杆应绑在纵向水平杆的外侧。（正确）

101、(判断题)碗扣式脚手架能进行曲线布置。（正确）

102、(判断题)采用索道跨越时，宜将跨越挡布置在张力场一端。（正确）

103、(判断题)带电跨越架可以使用钢管等金属体搭设。（错误）

104、(判断题)跨越架与被跨越物应保证有最小的安全距离。（正确）

105、(判断题)在正常施工期间，工器具可以不用每天都检查。（错误）

106、(判断题)封网驰度以尼龙网雨后不接触地线为准。（正确）

107、(判断题)电力线的跨越架应使用金属跨越架更加安全。（错误）

108、(判断题)跨越不停电线路时应采用金属跨越架。（错误）

109、(判断题)拆除作业应有监护措施，有施工方案，进行安全交底。（正确）

110、(判断题)作业人员在高处作业时，进入施工现场，必须要戴安全帽。（正确）

111、(判断题)使用过成程中发现不合格的产品，可以酌情使用，减少成本。（错误）

112、(判断题)上下垂直作业时，采取可靠的隔离措施，不用按照指定的路线上下。（错误）

113、(判断题)各类脚手架的防火应与施工现场的防火措施密切配合。（正确）

114、(单选题)指令标志包括：止步高压危险、当心触电、当心坠落、当心坑洞（当心落物）等。

115、(单选题)在容易触电的场合要使用（安全）电压。

116、(单选题)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（0.5）m。

117、(单选题)安全色是传递安全信息含义的（颜色）。

118、(判断题)悬挑式脚手架因具有结构简单、投入少、周转快等优点，使用频率越来越高。（正确）

119、(判断题)横向扫地杆应固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。（正确）

120、(判断题)横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。（正确）

121、(判断题)门式架的连墙件必须在架体搭设完毕后统一设置，并同时检查是否有漏连之处。（错误）

122、(判断题)门式模板支撑架的立杆底部应设置双向水平拉结杆。（正确）

123、(判断题)双排跨越架可不设拉线。（错误）

124、(判断题)为了稳固跨越架，架体两面可设对称拉线。（正确）

125、(判断题)跨越公路、铁路封网材料不限。（正确）

126、(判断题)跨越架架体的稳定性更重要。（正确）

127、(判断题)为保证劳动力的投入，施工时可以不设监护人。（错误）

128、(判断题)搭设铁路跨越架时铁路需停运。（错误）

129、(判断题)跨越架的形式应根据被跨越物的大小和重要性确定。（正确）

130、(判断题)被拆架体的上层拉线必须有保护措施。（正确）

131、(判断题)跨越架架体正面必须装斜撑，侧面可不用装斜撑。（错误）

132、(判断题)跨越架方案须提前向建设单位报送，并取得批复。（正确）

133、(判断题)拆除跨越架时被拆架体的上层拉线应先拆除。（错误）

134、(判断题)拆除跨越架时，传递材料可以使用钢丝绳。（错误）

135、(判断题)有跨越架搭拆方案，支搭完毕不需验收就可以使用。（错误）

136、(判断题)重要的跨越架应由项目部提出搭设方案，经公司审批后实施。（正确）

137、(判断题)高处作业人员酒后可以进行作业。（错误）

138、(判断题)高处作业应进行交底，工具入袋，严禁抛物。（正确）

139、(判断题)应急救援可以分为安全生产事故预防救援、自救、互救和外部救援四种方式。（正确）

140、(判断题)跨越高压电力线装拆电话线，不用先联系，自行断电后就可以工作。（错误）

141、(判断题)高处作业上下时必须集中精神，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋。（正确）

142、(判断题)电动吊篮应安装上、下限位装置。（正确）

143、(判断题)拆除脚手架时作业人员可以不用系挂安全带。（错误）

144、(判断题)登高架设作业人员每年进行一次体检，凡患有不适合高处作业疾病的人员不得从事登高架设作业。（正确）

145、(判断题)脚手架拆除前现场技术人员应对操作人员进行安全交底。（正确）

146、(判断题)登高架设作业人员必须正确使用个人安全防护用品。（正确）

147、(判断题)拆下的脚手架材料应向下传递或用绳子吊下，禁止往下抛扔。（正确）

148、(判断题)不得在脚手架基础附近进行挖掘作业。（正确）

149、(判断题)安装防护架时应先搭设操作平台。（正确）

150、(判断题)脚手架施工前必须编制专项施工方案，并经上级技术负责人审批。（正确）

151、(判断题)钢管脚手架在搭设和使用过程中，必须严防与带电体接触。（正确）

152、(判断题)高压输变电线或变压器防护隔离设施采用屏障式或围栏式。（正确）

153、(单选题)力的平行四边形法则之一：作用于刚体上某一点的两个力的合力（等于）这两个力的矢量和。

154、(单选题)安全防护栏杆应能承受可能的（突然冲击），防止人员、物料坠落。

155、(单选题)剪刀撑与地面的倾角在（45-60）度之间。

156、(单选题)脚手架连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于（300）㎜。

157、(单选题)悬挑式脚手架用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓与型钢间隙应用（木楔）楔紧。

158、(单选题)跨越架杆件相交时，不得一扣绑（3）根。

159、(单选题)60~110kV带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于（3.0）m。

160、(单选题)封顶网的承力绳必须绑牢，且张紧后的最大驰度不大于施工设计值（0.5）m。

161、(单选题)在接触电的作业时，要带胶皮手套，穿着绝缘胶鞋及使用（胶把）钳子。

162、(单选题)脚手架遇到（6）级大风后，需进行检查验收。

163、(单选题)高层脚手架应安装防雷装置，可在脚手架一侧高杆接长，使之高出顶端（2）m作为接闪器。

164、(单选题)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同（跨）内。

165、(单选题)登高焊接或者金属切割作业区属于（一）级动火区域。

166、(判断题)工作钢丝绳可以有松散、断股、打结现象。（错误）

167、(判断题)卡环的正确使用，应使卡环销轴和环底受力，严禁在卡环两侧受力。（正确）

168、(判断题)不同型号的千斤顶可以混用，但必须保证不超载。（错误）

169、(判断题)安全帽是一种用来保护作业人员头部，免受外力冲击伤害的帽子。（正确）

170、(判断题)施工现场发生火灾时，应迅速报警，等待消防队灭火。（错误）

171、(判断题)钢管脚手架在受到电火花、电弧或火焰包围时，会使金属杆件受损、断裂，威协整个架体的稳定。（正确）

172、(单选题)常用活动扳手的规格为（250-300）mm。

173、(单选题)电梯井内首层及首层以上每隔（10）m设一道水平安全网。

174、(单选题)下列（丙纶）材料不适合做水平安全网材料。

175、(单选题)戴安全帽时（不得）在安全帽内佩戴其他帽子。

176、(单选题)不同行业的高处作业，有可能受到的危害是（相同）的。

177、(单选题)人处于紧张时，神经系统会发送信号，促使肾上腺分泌量增加，而使心跳加快、血管收缩、暂时性的血压（增高）。

178、(单选题)立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于（1.0）m。

179、(单选题)单排脚手架过窗洞时，应增设立杆或增设一根（纵向水平杆）。

180、(单选题)脚手架的单根立管承载力可达（15-35）KN。

181、(单选题)单排脚手架横向水平杆插入墙内长度不应小于（180）㎜。

182、(单选题)附着升降脚手架在升降和使用工况下，架体悬臂高度不应大于（6）m。

183、(单选题)高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间每隔（6）跨设置1道。

184、(单选题)35kV带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于（2.5）m。

185、(单选题)带电跨越架提升井用拉绳稳定，与邻近带电体之间使用（铁杆）绝缘拉线。

186、(单选题)跨越架搭设人员应经过（专业培训），具备高处作业资格。

187、(单选题)跨越架支杆的埋深不得小于（300）㎜。

188、(单选题)支搭跨越架的目的是保护线材免于（磨损）。

190、(单选题)吊篮升降运行时，工作平台两端高差不得超过（150）㎜。

191、(单选题)吊篮平台每次投入使用前均应对其杆件、焊缝、（防护设施）等进行检查。

192、(单选题)不同步或不同跨两个相邻的接头在水平方向错开的距离不应小于（500）mm。

193、(单选题)在吊篮内作业时，人员应从（地面）进入吊篮内。

194、(单选题)高层脚手架的安全防护网应采用（阻燃）型安全网。

195、(判断题)安全网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具，包括安全平网和安全立网。（正确）

196、(判断题)绝缘手套是由特种橡胶制成的，具有电气绝缘作用的手套。（正确）

197、(判断题)从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态，容易引发身体内部的不良变化。（错误）

198、(判断题)预防物体打击应该佩戴安全帽。（正确）

199、(判断题)悬挑架高度不受限制，可随意支搭。（错误）

200、(判断题)碗扣式脚手架根据施工需要可作支撑架。（正确）

201、(判断题)物体运动状态主要与力的大小，力的方向有关。（正确）

202、(判断题)阳台栏板不能随层安装时，必须在阳台临边处设两道防护栏杆，并用密目安全网封闭。（正确）

203、(判断题)物体之间接触一定会有弹力。（错误）

204、(判断题)从事特种作业的人员经安全教育后，方可上岗。（正确）

205、(判断题)我国现行的安全生产方针是：“安全第一，预防为主，综合治理”。（正确）

206、(判断题)安全带可挂在管件的自由端上。（错误）

207、(判断题)安全自锁器，是高处作业人员上下攀登使用的个体防坠落用品。（错误）

208、(判断题)登高架设与拆除作业最常见的事故是高处坠落、物体打击、雷电等事故。（正确）

209、(判断题)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。（正确）

210、(判断题)碗扣式脚手架可在任意地面上使用。（正确）

211、(判断题)运料斜道宽度不宜小于1.0m，人行斜道宽度不宜小于1.5m。（错误）

212、(判断题)高度在24m以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。（正确）

213、(判断题)碗扣式脚手架构件系列标准化，便于现场材料管理。（正确）

214、(判断题)横向扫地杆应固定在纵向扫地杆上方。（错误）

215、(判断题)整体式附着升降脚手架架体的悬挑长度不得大于8m。（错误）

216、(判断题)碗扣式脚手架斜杆应设置在纵、横杆的碗扣节点上。（正确）

217、(判断题)确定立杆位置的原则是：最后一个跨间尺寸一定要等于或小于技术规程的要求尺寸。（正确）

218、(判断题)封顶杆用于间距较小的双面架。（正确）

219、(判断题)跨越电器化铁路的跨越架可以使用非绝缘材料封顶。（错误）

220、(判断题)选用卡环的型号，除考虑荷载外，还应考虑（钢丝绳直径）。

221、(单选题)从事脚手架支搭作业的人员必须年满（18）周岁。

222、(单选题)碗扣式钢管脚手架第一层的立杆选择应为（3.0m和1.8m两种）。

223、(单选题)脚手架的钢管必须有产品质量（合格证）。

224、(单选题)碗扣式(普通型)脚手架的组合形式是（1.2m×1.2m×1.8m）。

225、(单选题)普通钢结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于（3）KN/㎡。

226、(单选题)330kV带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于（5.0）m。

227、(单选题)从业人员在作业过程中，应正确佩戴和使用（劳动防护）用品。

228、(单选题)安全帽（能）调节帽箍大小。

229、(单选题)高血压的发病率在（50）岁以后会更加明显。

230、(单选题)在架体外侧传递工器具和物料时严禁使用（钢丝）绳。

231、(单选题)跨越架立杆间距为（1.5）m。

232、(单选题)用人单位必须采取有效的职业病防护措施，并为劳动者提供（个人）使用的职业病防护品。

233、(单选题)发生事故后应该立即拨打119和（120）。

234、(单选题)患有职业禁忌症和年老体弱、视力不佳及（酒）后人员等，不得进行高处作业。

235、(单选题)施工班组在每天上岗前进行的安全活动，称为（班前）活动。

236、(单选题)吊篮的悬挂机构宜采用（刚性）联结方式进行拉接固定。

237、(单选题)吊篮的悬挂机构前支架严禁支撑在（女儿墙）上。

238、(判断题)对于高度在24m以下的单排脚手架可使用仅有拉筋的柔性连墙件。（错误）

239、(单选题)下列不是脚手架施工方案的主要内容的是（材料运输的要求）。

240、(单选题)脚手架搭设完毕，应由施工单位组织相关人员进行（验收），合格后方可使用。

241、(单选题)气体火灾属于（C）类火灾。

242、(判断题)一般民用建筑由基础、墙或柱、楼层底板、楼梯、屋顶、门窗六大部分组成。（正确）

243、(判断题)安全带使用期限为5-8年。（错误）

244、(判断题)架子工在架子上横向移动时，可以不系安全带。（错误）

245、(判断题)在攀登或者拆除作业时，扳手、钢丝钳等工具一定要管理好，勿坠落伤人。（正确）

246、(单选题)装修脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于（2）KN/㎡。

247、(单选题)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定长度不应小于悬挑长度的（1.25）倍。

248、(单选题)绝缘网敷设好后，将所余网绑在一侧（横担）上。

249、(单选题)带电跨越架提升井用拉绳稳定，每组拉绳应设（4）根。

250、(单选题)带电高处作业必须穿（绝缘）服穿均压服。

251、(单选题)在通过供电线工作时，（不得）将供电线擅自剪断。

252、(单选题)模板支架及脚手架在使用期间，不得擅自（拆除）架体结构杆件。

253、(单选题)碗扣式(普通型)脚手架的组合形式是（1.2×1.2×1.8）m。

254、(单选题)脚手架进度计划不介绍（材料运送）。

255、(单选题)液体或可熔化的固体物质火灾属于（B）类火灾。

256、(判断题)挑檐防护栏杆应高出屋檐1.5m。（正确）

257、(判断题)力的平行四边形法则之一：作用于刚体上某一点的两个力的合力不等于这两个力的矢量和。（错误）

258、(判断题)一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象再其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。（正确）

259、(判断题)登高板又称踏板，是用来攀登楼宇的工具。（正确）

260、(判断题)水平安全绳即水平固定的安全绳。（正确）

261、(判断题)剪刀撑的设置必须由底到顶间断设置。（错误）

262、(判断题)碗扣式脚手架的连墙件水平间距不应大于4.5m。（正确）

263、(判断题)碗扣式脚手架搭设前施工管理人员应对操作人员进行技术交底。（正确）

264、(判断题)碗扣式脚手架具有规范化、标准化的特点。（正确）

265、(判断题)门架高度在45m以上时，应每步设置一道水平架。（正确）

266、(判断题)进入施工现场的所有人员都必须佩带安全帽。（正确）

267、(判断题)特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人，他人，以及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。（正确）

268、(判断题)多层悬挑式按落地式脚手架的要求搭设。（正确）

269、(判断题)门架具有一定的稳定性，拆除时可先拆除剪刀撑。（错误）

270、(判断题)悬挑脚手架型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。（正确）

271、(判断题)如发现安全带的绳带有变质，应当立即停止使用。（正确）

272、(判断题)电动吊篮安全锁扣的配件应齐全完好。（正确）

273、(判断题)大模板不得直接墩放在脚手架上。（正确）

274、(判断题)安全生产教育培训考核不合格的人员可以上岗。（错误）

275、(判断题)严禁将电缆绑在脚手架上。（正确）

276、(判断题)脚手架上可不用设置防火警示标志。（错误）

277、(判断题)竹、木材在常温和通风条件下不会自燃。（正确）

278、(单选题)标志牌的平面与视线夹角应接近（90）°。

279、(单选题)设置临边防护栏杆时，立杆间距为（2）m。

280、(单选题)高处作业的级别可分为（四）级。

281、(单选题)我国高处作业的规定是，凡在坠落基准面（2）m以上有可能坠落的高处进行的作业。

282、(单选题)用梯子登高作业时，梯脚必须要做（防滑）措施。

283、(单选题)高度大于45m的门式脚手架在搭设中应每（一）步设置一道水平架。

284、(单选题)立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于（500）㎜。

285、(单选题)旧钢管在使用前要进行检查，锈蚀严重部位应将钢管（截断）进行检查。

286、(单选题)装修用满堂脚手架，作业层小横杆间距应为（1.5）m。

287、(单选题)钢管壁厚负误差不大于（0.35）㎜。

288、(单选题)在周围环境不会危及生命的情况下，（不要）搬动伤员。

289、(单选题)对出血伤员要先（止血）后搬运。

290、(单选题)在脚手架上临时动火，作业完毕后应仔细检查脚手架上、下范围内是否有（余火）。

291、(判断题)脚手架的拆除作业不能上下同时进行。（正确）

292、(判断题)为了达到安全管理的目的，需要对生产因素状态进行全过程的控制。（正确）

293、(判断题)消防栓应设置在明显位置且易于操作。（正确）

294、(判断题)脚手架作业层应设置醒目的人员疏散示意图。（正确）

295、(单选题)安全标志包括：禁止标志、警告标志、指令标志和（提示）标志四种。

296、(单选题)水平安全绳仅作为高处作业人员行走时保持重心平衡的扶绳，严禁作为（安全带）悬挂点、钩挂点使用。

297、(单选题)水平安全绳即水平（固定）的安全绳。

298、(单选题)高处作业的人数较多，基数大，其发生高处坠落事故的人次数也较（多）。

299、(单选题)门架的水平杆可由门架两侧的水平加固杆和（挂扣式）脚手板代替。

300、(单选题)悬挑梁采用钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于（100×10）mm(宽×厚)。

301、(单选题)脚手板铺设时离开墙面（120-150）㎜。

302、(单选题)碗扣式脚手架比扣件式脚手架拼拆快（3-5）倍。

303、(单选题)纵向水平杆搭接长度不应小于（1.0）m，应等间距设置3个旋转扣件固定。

304、(判断题)使用卡环时，应使卡环销轴和环底受力。（正确）

305、(判断题)安全钢丝绳与工作绳应独立设置悬挂点。（正确）

306、(判断题)安全钢丝绳应选用与工作绳相同的型号、规格。（正确）

307、(判断题)安全钢丝绳与工作绳应设置在同一悬挂点上。（错误）

308、(判断题)重力是由于地球的吸引而使物体产生的力。（错误）

309、(判断题)按性质和规律分，力学中常见的力有引力(重力)、弹性力、摩擦力、介质的阻力、电场力、洛伦兹力等。（正确）

310、(判断题)二力平衡公理：作用于同一刚体的两个力，如果大小相等，方向相反，作用于同一条直线上，则它们的合力为零，此时刚体处于静止或做匀速直线运动。（正确）

311、(判断题)安全带按批量购入，使用2年后，抽检一次。（正确）

312、(判断题)安全帽子里可以再佩戴其他帽子。（错误）

313、(判断题)特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核。（正确）

314、(判断题)从事特种作业的人员经安全教育和安全技术培训后，便可上岗作业。（错误）

315、(判断题)安全带缝纫线应采用与织带有化学反应的物质，颜色与织带不应有区别。（错误）

316、(判断题)高处作业中，禁止抛投物料。（正确）

317、(判断题)人处于紧张状态时，神经系统和平时状态无异。（错误）

318、(判断题)高处作业时可以适当的饮酒，不影响操作。（错误）

319、(判断题)五级以上强风中可酌情进行攀登高处作业。（错误）

320、(判断题)碗扣式脚手架各构件尺寸统一，结构间距灵活性差。（正确）

321、(判断题)碗扣式脚手架锈蚀影响装拆作业。（错误）

322、(判断题)门式脚手架的水平杆可由挂扣式脚手板代替。（正确）

323、(单选题)扣件式钢管脚手架每搭设（6-8）m，需进行检查验收。

324、(单选题)跨越架搭设完毕后必须组织（相关）部门负责人进行验收。

325、(单选题)钢管脚手架不得搭设在距离10kV高压线路（3）m以内。

326、(判断题)力产生加速度时，引起受力物体运动状态的改变。（正确）

327、(判断题)力对物体的作用效果取决于力的大小、方向和作用点，这是力的三要素。（正确）

328、(判断题)电梯井口首层必须设高度不低于1.2m的工具式防护门。（正确）

329、(判断题)高层建筑支设首层安全网的宽度应为6.0m，网底距接触面不得小于3.0m。（错误）

330、(判断题)不准从正在起吊、运吊的物体下穿过。（正确）

331、(判断题)安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。（正确）

332、(判断题)绝缘胶垫是由特种橡胶制成的，用于加强工作人员对地绝缘的橡胶板。（正确）

333、(判断题)对高处临时设备未进行安全处理完成后，不准操作人员私自离开操作岗位。（正确）

334、(判断题)防护栏杆和安全网可以随意设置，无需按照规定。（错误）

335、(判断题)碗扣式脚手架维修简单、运输方便。（正确）

336、(判断题)高处作业前应检查材料、器具设备，必须安全可靠。（正确）

337、(单选题)凡在坠落高度基准面（2）m以上有可能坠落的作业，称为高处作业。

338、(判断题)安全管理是在变化着的生产经营活动中的管理，是一种动态管理。（正确）

339、(判断题)密目式安全网只能用于立网防护。（正确）

340、(判断题)碗扣式脚手架的扫地杆施工时严禁拆除。（正确）

341、(判断题)碗扣式脚手架在操作上省去人工拧紧螺栓的过程。（正确）

342、(判断题)安全防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料一次注模成型。（正确）

343、(单选题)临边、洞口、攀登、悬空、交叉等五种基本类型的高处作业，是高处坠落事故可能发生的（主要）地点。

344、(单选题)抛撑应采用（通长）杆件。

345、(单选题)脚手架高度（6）m以上时，应采用“之”字型斜道。

346、(单选题)跨越架十字斜撑每（4.5-6）m设置一组。

347、(单选题)预防物体打击应该佩带（安全帽）。

348、(单选题)碗扣式脚手架主杆上的碗扣节点间距应按（600）mm模数设置。

349、(单选题)吊篮安装和使用时，在（10）m范围内如有高压线，应按现行规范采取隔离措施。

350、(单选题)普及消防知识，提高员工（防火）警惕性。

351、(判断题)在架空输电线路下方进行吊装作业时可以不停电。（错误）

352、(判断题)架子工不应接受消防安全技术交底。（错误）

353、(单选题)人字梯中间的的绳子要（拉牢），方可作业。

354、(单选题)开口型双排脚手架的（两端）均必须设置横向斜撑。

355、(单选题)设置连墙件时应优先选用（菱）形布置。

356、(单选题)承重用满堂脚手架，纵横向大横杆步距（1.2）m。

357、(单选题)碗扣式脚手架当采用钢管扣件做连墙件时，连墙件应与（立杆）连接。

358、(单选题)承力绳封网后的池度应不大于（规定）值。

359、(单选题)跨越架横杆有效部分的小头直径不得小于（80）㎜。

360、(单选题)跨越不停电线路时，引绳展放必须（受控）。

361、(单选题)安全通道口、安全防护棚搭设（双层）防护，符合安全规范要求。

362、(判断题)挡脚板的高度不应小于180mm。（正确）

363、(单选题)高处作业为（易）发生生产安全事故的作业种类。

364、(单选题)纵向水平杆单根不应小于（3）跨。

365、(单选题)搭设门架的地面标高宜高于自然地坪标高（50-100）㎜。

366、(单选题)在施工现场木工作业区，木器原料、成品堆放区进行施工作业属（一）级动火区域。

367、(判断题)安装脚手架人员作业时应系安全带，可站立在起重机械上操作。（错误）

368、(单选题)阻止身体任何部分靠近危险区域的设施被称为（隔离安全装置）。

369、(单选题)在佩戴安全帽前应根据自己的头型将（帽箍）调至适当位置，避免过松或者过紧。

370、(单选题)将高处拆卸的物品从高处（向下）抛投，属于严重违章。

371、(单选题)脚手架人行斜道的坡度应采用（1:3）。

372、(单选题)脚手架斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板，栏杆高度应为（1.2）m。

373、(单选题)门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个（防滑）扣件。

374、(单选题)跨越架水平杆间距不超过（1.2）m。

375、(单选题)跨越电力线跨越架的封顶杆、封顶网必须使用（绝缘）材料。

376、(单选题)安全防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料（一）次注模成型。

377、(单选题)遇到伤害时，不要惊慌失措，要保持（镇静），并设法维护好现场秩序。

378、(单选题)承插式脚手架首段架体高度达到（6）m时需进行验收。

379、(判断题)碗扣式脚手架可调托撑丝杆插入立杆内的长度不得小于150㎜。（正确）

380、(判断题)附着升降脚手架的架体宽度不应大于1.2m。（正确）

381、(判断题)碗扣式脚手架装拆效率高，减轻工人劳动强度。（正确）

382、(判断题)整体实附着升降脚手架的控制中心应临时用工长以上的负责人控制操作。（错误）

383、(判断题)碗扣式模板支撑架第一步立杆的长度应一致，是各立杆的接头在同一水平面上。（正确）

384、(判断题)跨越架顶端必须设置挂胶滚筒或挂胶滚筒横梁。（正确）

385、(判断题)跨越架搭设越密越安全。（错误）

386、(判断题)在周围环境不会危及生命的情况下，可以随便搬动伤员。（错误）

387、(判断题)安全是速度的保障，没有安全就没有速度。（正确）

388、(判断题)进入施工现场的碗扣架主要构配件应有产品标识及产品质量合格证。（正确）

389、(判断题)脚手架的拆除顺序应为：先搭后拆、后搭先拆。（正确）

390、(判断题)拆下的脚手架材料应下方无人时可以往下抛扔。（错误）

391、(判断题)当未完成脚手架整体搭接时，必须派专人看管，可暂时不做临时拉接固定。（错误）

392、(判断题)一级动火区域，也称禁火区域。（正确）

393、(判断题)脚手架附近应配置一定数量的灭火器和消防栓。（正确）

394、(单选题)处于高处作业状态，如脚手架，大型设备拆除时，必须使用（安全带）。

395、(单选题)高处作业上下时（精神）必须要集中。

396、(判断题)施工现场人员不得吸烟。（正确）

397、(判断题)在建工程临时疏散通道可采用易燃材料搭建。（错误）

398、(单选题)设置基坑临边防护栏杆时，栏杆距临边的距离应为（50）mm。

399、(单选题)设置临边防护栏杆时，水平杆的接头应（错开）。

400、(单选题)尽量避免立体（交叉）作业。

401、(单选题)遇有六级以上的强风、（浓雾）等恶劣天气，都不得进行露天攀登高处作业。

402、(单选题)当工作的上方有发热作业，其下方（不得）使用安全带，防止灼伤安全带。

403、(单选题)使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即（更换新绳）。

404、(单选题)二级以上的高处作业高度是指超过（5）m以上。

405、(单选题)高处作业时往（下）看，心情会更加紧张，容易发生高处坠落事故。

406、(单选题)碗扣式脚手架设置机动车通行洞口时，必须设置防（撞击）措施。

407、(单选题)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板应设置在（三）根横向水平杆上。

408、(单选题)跨越不停电线路时，施工人员不得在跨越架（内）侧攀登或作业。

409、(单选题)根据伤情对伤员边分类边抢救，处理的原则是先重后轻、先缓后急、先近后（远）。

410、(单选题)当门式脚手架搭设在楼面等建筑物结构上时，门架立杆下宜铺设（垫板）。

411、(判断题)伤残和死亡是常见的高处作业工伤事故。（正确）

412、(判断题)承重脚手架的立杆接长，除顶层顶步外，不能采用搭接形式。（正确）

413、(判断题)门架搭设完后，必须统一搭设加固杆和剪刀撑。（错误）

414、(判断题)非主节点处的横向水平杆可随意设置。（错误）

415、(判断题)附着升降脚手架，在每一作业层架体外侧必须设置上、下两道防护栏杆。（正确）

416、(判断题)采用索道跨越时，应确保与被跨越电力线的安全距离。（正确）

417、(判断题)安全带可以自行接长使用。（错误）

418、(判断题)脚手架搭拆作业现场安全隐患主要是高处坠落、触电事故和物体打击三大类。（正确）

419、(判断题)防护栏杆可以随意安装。（错误）

420、(判断题)登高架设作业人员应当遵守安全生产规章制度，服从管理，不违章作业。（正确）

421、(判断题)脚手架上搭设临时疏散通道应采用不然材料搭设。（正确）

422、(判断题)施工现场必须特别注意竹、木脚手架的防火。（正确）

423、(单选题)基坑的防护是指深度在（2.0）m以上的基础坑。

424、(单选题)对（1.5×1.5）m的孔洞，要求四周设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。

425、(单选题)（1.5×1.5）m以上的孔洞，四周设两道护身栏，中间支挂水平安全网。

426、(单选题)特种作业人员是指（直接）从事特种作业的从业人员。

427、(单选题)搭设脚手架时，如果未按规定做好必要的临时（支撑）或拉结，就会发生脚手架倾斜倒塌事故。

428、(单选题)7根立杆一组设置剪刀撑的角度应为（45）度。

429、(单选题)6根立杆一组设置剪刀撑的角度应为（50）度。

430、(单选题)多层悬挑架上搭设的脚手架，按（落地式）脚手架的要求搭设。

431、(单选题)带电跨越架羊角撑杆高度（1.1）m。

432、(单选题)带电跨越架架体基础为枕木，挖槽深度（大于）枕木厚度。

433、(单选题)高处作业点有可能造成坠落处下方需设置（安全网）。

434、(单选题)作业人员在高处作业时，必须要正确使用（安全带）。

435、(单选题)对产生严重职业病危害的工作岗位，应在其（醒目）位置，设置警示说明和中文警示说明。

436、(单选题)碗扣式钢管脚手架第一层的立杆选择应为（2.4m和1.8m）。

437、(单选题)工具式脚手架作业层上的荷载应符合（设计）要求。

438、(单选题)纵向水平杆应设置在立杆（内）侧。

439、(单选题)施工现场改变脚手架类型时，必须重新修改脚手架方案并经重新（审批）后，方可施工。

440、(单选题)吊篮作业完毕后应将吊篮放至地面，同时将（电源）切断。

441、(单选题)施工现场发生火警或火灾，应立即报告（公安消防）部门。

442、(判断题)墙面等处的竖向洞口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆。（正确）

443、(判断题)在容易触电的潮湿场所要使用安全电压。（正确）

444、(判断题)沿着力的作用线方向移动，力的作用点，力的作用线仍在原来力的作用线的同一条直线上。（正确）

445、(判断题)安全防护用品要定期进行检查，发现不合格产品应及时进行更换。（正确）

446、(判断题)生产经营单位应当按国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动保护用品，或以货币形式及其他物品替代。（错误）

447、(判断题)安全帽只要拧紧后箍，可不必系下颚带。（错误）

448、(判断题)安全带可以挂在架子上的任何部位。（错误）

449、(判断题)不准进行毫无防护的高处作业。（正确）

450、(判断题)通过坠落事故分析，可以知道事故多发的平台口、井架口等处，其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。（正确）

451、(判断题)脚手架必须设置纵向扫地杆，可以不设横向扫地杆。（错误）

452、(判断题)单排脚手架过门洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆。（正确）

453、(判断题)横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆下方。（错误）

454、(判断题)碗扣式脚手架可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣。（正确）

455、(判断题)用于锚固的U型钢筋拉环应采用冷弯成型。（正确）

456、(判断题)附着升降脚手架升降到位、架体固定后，即可使用。（错误）

457、(判断题)碗扣式脚手架不易丢失构配件，运输方便。（正确）

458、(判断题)主节点处必须设置一根横向水平杆，非作业层可拆除。（错误）

459、(判断题)碗扣式脚手架立杆底座应设置50mm厚的通长垫板。（正确）

460、(判断题)带电跨越架架体基础为枕木，敷设枕木略低于地面。（正确）

461、(判断题)带电跨越架架体基础敷设接地，接地线连接牢固。（正确）

462、(判断题)在被跨物两侧搭设的跨越架称双面跨越架。（正确）

463、(判断题)高处临边、洞口的防护栏和防护盖板可以随意的挪动。（错误）

464、(判断题)安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。（正确）

465、(判断题)本质安全是指设备、设施或工艺从根本上防止事故发生的功能。（正确）

466、(判断题)施工现场动火区域一般可分为三个等级。（正确）

467、(单选题)职业道德是在（职业活动实践）中产生的。

468、(单选题)提示标志包括：从上到下、（在此工作）等。

469、(单选题)高处作业时，发现安全设施有松动、变形（损坏）等应立即修理完善。

470、(单选题)搭设拆除脚手架时，一般在狭窄、光滑的横杆上站立、行走、两杆之间（移动）进行操作，必须要掌握平衡。

471、(单选题)扣件螺栓不得有（滑丝）现象。

472、(单选题)剪刀撑是防止脚手架（纵向）变形的重要杆件和措施。

473、(单选题)当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应（错开）布置。

474、(单选题)单排脚手架洞口处，应在平面桁架的每一节间设置一根（斜腹杆）。

475、(单选题)带电跨越架施工过程中传递工器具和物料必须使用（绝缘）绳。

476、(单选题)在施工现场必须做好临边、（洞口）的防护。

477、(单选题)遇有雷雨天气或（5）级以上大风时，不得进行吊篮作业。

478、(单选题)对输电线路的防护棚架搭设的材质要求，应使用（杉木）。

479、(判断题)物体在受力分析时，必须分清谁对谁的作用，切忌张冠李戴。（正确）

480、(判断题)只要接触物体粗糙表面，就会产生静摩擦力。（错误）

481、(判断题)施工时，电梯井内的首层必须设安全网，以上可不设。（错误）

482、(判断题)一个物体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动、则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力。（正确）

483、(判断题)在无可靠立足点的条件下进行的高处作业统称为悬空高处作业。（正确）

484、(判断题)安全带主带必须是整根，不能有接头。宽度不应小于40mm。（正确）

485、(判断题)安全防护用品分为防坠落安全防护用品，防触电安全防护用品和其他安全防护用品三大类。（正确）

486、(判断题)企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。（正确）

487、(判断题)浓雾天气可以进行露天高处作业。（错误）

488、(判断题)碗扣式脚手架使用有极限不能进行曲线布置。（错误）

489、(判断题)碗扣式脚手架接头具有可靠的自锁能力。（正确）

490、(判断题)碗扣式脚手架外套管长度不小于160㎜。（正确）

491、(判断题)碗扣式脚手架的可变荷载包括操作人员、器具、材料、风荷载等。（正确）

492、(判断题)门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口1~2步。（正确）

493、(判断题)碗扣式脚手架可调底座钢板的厚度不得小于6㎜。（正确）

494、(判断题)封网承力绳固定在跨越架上须打拉线平衡张力。（正确）

495、(判断题)搭设跨越架时，应事先通知被跨越设施的单位，必要时应请其派人监督。（正确）

496、(判断题)架体的缆风绳必须与拆架工作密切配合，保持架体稳定。（正确）

497、(判断题)高处作业现场必须指派专人监护，并坚守岗位。（正确）

498、(判断题)施工现场有时为了弥补脚手架的不足搭设工作平台，以供人员作业或堆放材料、大型工具使用。（正确）

499、(判断题)登高架设作业人员严禁酒后上岗。（正确）

500、(判断题)脚手架的拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。（正确）

501、(判断题)在电动吊篮内的作业人员应佩戴安全帽、系挂安全带。（正确）

502、(判断题)季节性施工主要是指夏季和冬季。（正确）

503、(判断题)登高架设作业人员只要取得操作资格证就可以不参加任何教育培训。（错误）

504、(判断题)外电线路和变压器等带电体的防护隔离设施，应在脚手架搭设之后完成。（错误）

505、(判断题)防护棚支搭不能影响消防车通行及灭火操作。（正确）

506、(判断题)我国火警电话号码为110.（错误）

507、(判断题)脚手架上的设备停用时必须断电，预防断路引起火灾。（正确）

508、(单选题)高处作业时应该穿（防滑）鞋。

509、(单选题)凡是参加高处作业的人员。必须要体检合格，患有精神病、癫痫病、（高血压）、视力和听力严重障碍者，一律不允许从事。

510、(单选题)安全网包括安全平网和（安全立网）。

511、(单选题)高处作业为在距坠落高度基准面（2）m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

512、(单选题)在高处坠亡的统计中，2m以下的坠亡率仍占（7.1）%。

513、(单选题)使用时扣件螺栓拧紧扭力为（40-65）Nm。

514、(单选题)脚手架运料斜道宽度不宜小于（1.5）m。

515、(单选题)斜道脚手板顺铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应用（1.8三角木）填平。

516、(单选题)跨越35kv以下电力线的跨越架，可采用（杉篙）硬封顶。

517、(单选题)带电体隔离防护设施严禁在（雨雪）天搭设。

518、(判断题)安全带使用两年后，按购入批量的情况，抽验一次。（正确）

519、(判断题)脚手板的铺设可采用对接或搭接铺设。（正确）

520、(判断题)碗扣式脚手架首层立杆应采用不同长度交错布置。（正确）

521、(判断题)碗扣式脚手架承载力大不易发生失稳坍塌。（正确）

522、(判断题)脚手板必须按脚手架的宽度满铺，板于板之间靠紧。（正确）

523、(判断题)碗扣式脚手架搭设在土壤地基上的立杆必须采用可调底座。（正确）

524、(判断题)高处作业时不准抛掷物品。（正确）

525、(判断题)架设材料要随上随用，以免放置不当坠落。（正确）

526、(判断题)在脚手架附近动火，不用办理动火许可证。（错误）

527、(判断题)钢管脚手架外挂的密目式安全网，可用不阻燃安全网。（错误）

528、(判断题)连锁装置的基本原理是：只有安全装置关合时，机器才能运转。（正确）

529、(判断题)当女儿墙为作业层，防护的封顶处主杆高度应为1.2m。（正确）

530、(判断题)安全钢丝绳应固定在建筑物可靠位置上。（正确）

531、(判断题)阳台栏杆不能随层安装时，必须在阳台临边设警戒线。（错误）

532、(判断题)研究对象静止于物体表面上，一定会产生静摩擦力。（错误）

533、(判断题)在窗洞口两侧宽度250mm内的墙体，不得挂置脚手架。（正确）

534、(判断题)斜屋面的檐高，封顶外立杆的高度必须超出斜屋面1.5m。（正确）

535、(判断题)速差自控器的设置位置应符合产品技术要求。（正确）

536、(判断题)安全网作防护层时必须封挂严密、牢靠。（正确）

537、(判断题)悬挑架的外立面必须用密目式安全网全封闭。（正确）

538、(判断题)悬挑架作业层外侧，应设置防护栏和挡脚板。（正确）

539、(判断题)纵向扫地杆应固定在立杆的外侧。（错误）

540、(判断题)高度在24m以下的单排脚手架，可采用简易拉筋的柔性连墙件。（错误）

541、(判断题)模板支架在混凝土结构达到规定的强度后，就应立即拆除。（错误）

542、(判断题)每组剪刀撑的设置必须由底到顶连续设置。（正确）

543、(判断题)开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。（正确）

544、(判断题)脚手架出现整体失稳破坏的主要原因是超载。（正确）

545、(判断题)附着升降脚手架在升降过程中，出现异常情况，任何人发出的停止指令都应服从。（正确）

546、(判断题)羊角撑可增加脚手架的宽度。（正确）

547、(判断题)金属跨越架主要用于跨越公路和铁路。（正确）

548、(判断题)受条件限制无法挖坑，可采用配重方式搭设跨越架。（正确）

549、(判断题)跨越架是保证在跨越过程中线材本身和被跨越物的安全。（正确）

550、(判断题)跨越架搭设或拆除，应在被跨越电力线停电后进行。（正确）

551、(判断题)在被跨物一侧搭设的跨越架称单面跨越架。（正确）

552、(判断题)作业人员必须站在架体外侧搭设跨越架。（正确）

553、(判断题)金属结构架体的拉线位置根据现场地形情况确定，必须满足施工设计要求。（正确）

554、(判断题)跨越架十字斜撑与水平杆绑扎牢固。（正确）

555、(判断题)低压聚乙烯，A、##B、S(工程塑料)安全帽可以用热水浸泡清洗。（错误）

556、(判断题)高处作业现场噪声大或者视线不清时，配备必要的联络工具，并专人负责联系。（正确）

557、(单选题)高处作业前的准备工作是：戴好安全帽、（系好安全带）并正确使用个人劳动防护用具。

558、(单选题)高处坠落、物体打击、（触电）是高处作业中最常见的事故。

559、(单选题)离开特种作业岗位达（6）个月以上的人员，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。

560、(单选题)满堂模板支撑架四边与中间每隔（四）排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑。

561、(单选题)搭设和拆除跨越电力线时应在（停电）后进行。

562、(单选题)绝缘网敷设好后，将余绳卷好，放入高于地面（5）m的架体上。

563、(单选题)防坠落用品与登高器具、设备要（正确）使用。

564、(单选题)用人单位为劳动者提供的个人职业病防护品，不符合要求的，（不得）使用。

565、(单选题)高处作业由于其特殊危害性，相关单位除了落实安全技术措施外，还应该加强其（安全）管理工作。

566、(单选题)脚手板搭接铺设时，接头长度应（200）mm。

567、(单选题)高层脚手架应安装防雷装置，防雷装置的接地电阻值不得大于（4）Ω。

568、(单选题)拆除脚手架之前应由（单位工程负责人）进行拆除安全技术交底。

569、(单选题)脚手架外挂的密目式安全网，必须符合（阻燃）标准要求。

570、(判断题)使用链条葫芦需考虑重量，与链条和链轮方向无关。（错误）

571、(判断题)在处理受约束物体的动力学问题时，约束(即限制物体运动的其他物体)常用理想的刚化模型简化。（正确）

572、(判断题)架子工在有稳定立足点的情况下，可以不系安全带。（错误）

573、(判断题)安全带和绳必须用钢丝绳包裹绳子的套要用皮革、维纶或者橡胶。（错误）

574、(判断题)在未做基础处理的地面上支搭脚手架或悬挑支架设置不牢固，就会发生脚手架倾斜倒塌，人员坠落事故等危害。（正确）

575、(判断题)斜道应设在有外电线路一侧的架体上。（错误）

576、(判断题)斜道不宜设在有外电线路一侧的架体上。（正确）

577、(判断题)碗扣式脚手架可根据场地情况，设置排水措施。（正确）

578、(判断题)连墙件在施工中不允许随意变更或拆除。（正确）

579、(判断题)碗扣式脚手架的扫地杆影响施工时可随时拆除。（错误）

580、(判断题)脚手架高度大于6m时，应采用“之”字型斜道。（正确）

581、(判断题)从事跨越架搭设、维护、拆除工作五年以上的人员可以不用持证上岗。（错误）

582、(判断题)跨越架搭设期间需请建设单位派人到现场监督。（正确）

583、(判断题)在高处作业的防护措施中，许多地方采用防护栏杆作为操作人员在临边工作的防护。（正确）

584、(判断题)高处作业时不用佩戴劳动防护用品。（错误）

585、(判断题)处于高处作业状态，如脚手架，大型设备拆除时，必须使用安全带。（正确）

586、(判断题)塑料安全帽遇水潮湿后，可以放在暖气片，炉火上烘烤至干。（错误）

587、(判断题)带电高处作业必须穿绝缘服穿均压服。（正确）

588、(判断题)在电动吊篮内的作业人员可以不用佩戴安全帽、系挂安全带。（错误）

589、(单选题)合力的大小、方向以这两个力为(临边)所构成的平行四边形的的对角线来表示。

590、(单选题)高层建筑每隔(10)设置一道3m宽的水平安全网。

591、(判断题)高处作业前应检查材料、器具设备,必须安全可靠。（正确）

592、(单选题)离开特种作业岗位达(6)个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

593、(单选题)搭设不停电跨越架使用的绝缘绳受潮时不得(使用)。

594、(单选题)高层脚手架的安全防护网应采用(阻燃)型安全网。

595、(单选题)脚手架的钢管必须有产品质量(合格证)。

596、(判断题)长期从事高处作业的人群中,高血压发病率会随着工龄的增长而增加。（正确）

597、(判断题)物体运动状态主要与力的大小,力的方向有关。（正确）

598、(判断题)安全带可以挂在架子上的任何部位。（错误）

599、(判断题)电力线的跨越架应使用金属跨越架更加安全。（错误）

600、(判断题)附着升降脚手架在升降和使用工况下,架体悬臂高度应大于6m。（错误）

601、(判断题)悬挑架的节点应该采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接。（正确）

602、(判断题)横向扫地杆应固定在纵向扫地杆下方。（正确）

603、(单选题)作业场所光线不足,能见度差,容易发生(坠物)等事故。

604、(单选题)带电跨越架羊角撑杆高度(1.1)m。，

605、(单选题)杆件端部至扣件盖板的边缘距离不应小于(100)㎜。

606、(单选题)施工现场改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经重新(审批)后,方可施工。

607、(单选题)吊篮的悬挂机构宜采用(刚性)联结方式进行拉接固定。

608、(判断题)从事特种作业的人员经安全教育和安全技术培训后,便可上岗作业。（错误）

609、(判断题)悬挑脚手架型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。（正确）

610、(判断题)悬挑架高度不受限制,可随意支搭。（错误）

611、(判断题)碗扣式脚手架可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣。（正确）

612、(判断题)碗扣式脚手架不能用于大跨度网架施工。（错误）

613、(判断题)附着式升脚手架升降时不用划定安全警戒范围。（错误）

614、(单选题)力的平行四边形法则之一:作用于刚体上某一点的两个力的合力(等于)这两个力的矢量。

615、(单选题)特种作业操作证有效期为(6)年,在全国范围内有效。

616、(单选题)330kV带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于(5.0)

617、(单选题)( 安全)部门负责日常监督检查工作,安全巡视的同时进行消防检查,推动消防安全制度的贯彻落实。

618、(单选题)悬挑式脚手架用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用(冷弯)成型。

619、(单选题)剪刀撑与地面的倾角在(45至60)度之间。

620、(单选题)脚手架搭设完毕,应由施工单位组织相关人员进行(验收),合格后方可使用。

621、(判断题)特殊高处作业,必须加强安全措施,在确保安全的情况下才可进行高处作业。（正确）

622、(判断题)吊篮用的钢丝绳安全系数不应小于9。（正确）

623、(判断题)整体实附着升降脚手架的控制中心应临时用工长以上的负责人控制操作。（错误）

624、(单选题)遇有六级以上的强风、(浓雾)等恶劣天气,都不得进行露天攀登高处作业。

625、(单选题)安全带长度一般在1.5~2.0m,使用(3)m以上的长绳应加缓冲器。

626、(单选题)碗扣式脚手架比扣件式脚手架拼拆快(3至5)倍。

627、(单选题)脚手架运料斜道宽度不宜小于(1.5)m。

628、(单选题)在接触电的作业时,要带胶皮手套,穿着绝缘胶鞋及使用(胶把)钳子。

629、(判断题)架子工不应接受消防安全技术交底。（错误）

630、(判断题)严禁用灯泡、碘钨灯取暖。（正确）

631、(判断题)高度在24m及以上的双排脚手架可在外侧立面设置间断剪刀撑。（错误）

632、(判断题)纵向扫地杆应固定在横向扫地杆的上方。（正确）

633、(判断题)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。（正确）

634、(判断题)预防物体打击应该佩戴安全帽。（正确）

635、(判断题)架设材料要随上随用,以免放置不当坠落。（正确）

636、(单选题)遇有六级以上强风、(浓雾)等恶劣气候,不得进行露天高处作业。

637、(单选题)安全带应该高挂低用。挂钩应该扣在不低于作业者所处水平位置的(固定)牢靠处。

638、(单选题)建筑施工企业(须)为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。

639、(单选题)跨越架十字斜撑每(4.5至6)m设置一组。

640、(单选题)在脚手架上临时动火,作业完毕后应仔细检查脚手架上、下范围内是否有(余火)。

641、(单选题)木脚手板的厚度不应小于(50)㎜。

642、(单选题)脚手架的钢管使用前必须进行(防锈)处理。

643、(单选题)用人单位为劳动者提供的个人职业病防护品,不符合要求的,( 不得)使用。

644、(单选题)对输电线路的防护棚架搭设的材质要求,应使用(杉木)。

645、(单选题)搭设脚手架的安全技术交底内容不包括(人员工资)等。

646、(判断题)二力平衡公理:作用于同一刚体的两个力,如果大小相等,方向相反,作用于同一条直线上,则它们的合力为零,此时刚体处于静止或做匀速直线运动。（正确）

647、(判断题)使用卡环时,应使卡环销轴和环底受力。（正确）

648、(判断题)使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤;安全绳是否存在断股、烫伤的现象。（正确）

649、(判断题)施工现场发生火灾时,应迅速报警,等待消防队灭火。（错误）

650、(判断题)门式脚手架的水平杆可由挂扣式脚手板代替。（正确）

报名微信：zsf19910720

报名电话：15288489748 张老师